## Slide 1: L’Upgrade de LHCb
Pascal Perret
LPC Clermont
Séminaire Technique 4 Novembre 2011

## Slide 2: Pourquoi un upgrade de LHCb?
  Les performances excellentes du détecteur actuel dans un environnement hadronique ont été démontrées (cf Mini AG Olivier) !
    Vertex
    Résolution en masse
    Identification des particules
    Grande efficacité de sélection et faible bruit de fond
    Trigger très efficace
High-Level Trigger
~3 kHz
Level -0
L0
e, g
40 MHz
≤1 MHz
L0
had
L0
m
Global reconstruction
30 kHz
HLT1
HLT2
Inclusive selections
m, m+track, mm, topological, charm, ϕ
& Exclusive selections
Storage: “nominal” event size ~35kB
High pT track with non-zero Impact Parameter

## Slide 3: Pourquoi un upgrade de LHCb?
  Principales limitations du détecteur actuel
    Bande passante et limitation du taux de trigger L0
    Efficacité de sélection des canaux hadroniques s’aplatit au-delà de L ~ 2-3∙1032 cm-2 s-1 (ET-cut!)
    Permet d’accumuler ~1fb-1/an
      max ~5fb-1 en 5 ans jusqu’en 2017
High-Level Trigger
~3 kHz
Level -0
L0
e, g
40 MHz
≤1 MHz
L0
had
L0
m
Global reconstruction
30 kHz
HLT1
HLT2
Inclusive selections
m, m+track, mm, topological, charm, ϕ
& Exclusive selections
Storage: “nominal” event size ~35kB
High pT track with non-zero Impact Parameter

## Slide 4: L’upgrade de LHCb
  Un trigger software flexible avec un taux d’entrée jusqu’à 40 MHz et de 20 kHz en sortie!
  Un fonctionnement à ~5 fois la lumi nominale de LHCb: L ~ 1033 cm-2s-1
  Un gain important dans l’efficacité de sélection du signal avec jusqu’à un facteur 7 pour les modes hadrons
  Un upgrade de l’architecture de l’électronique & DAQ

## Slide 5: L’upgrade de LHCb
Baseline de la LOI:
  Upgrade de l’électronique FE et de l’architecture de la DAQ à 40MHz
  Augmentation de la luminosité à haut moins L ~ 1033 cm-2s-1 (plus si possible)
  Enregistrer ~5/fb par an et 50/fb en 10 ans
Soumission au LHCC début mars [CERN-LHCC-2011-001]
  Motivations physique bien reçues, architecture 40MHz examinée
  LOI approuvée en juin 2011
  But: produire les TDR en temps pour une installation des détecteurs et de l’électronique en 2018

## Slide 6: L’upgrade de LHCb
Qu’est-ce qu’un fonctionnement à 40 MHz implique?
  Lecture du détecteur à 40 MHz pour un trigger purement software
    Remplacement de l’électronique FE de tous les détecteurs
  Remplacement de tous les détecteurs silicium liés à l’électronique actuelle à 1MHz:
    VELO, IT, TT, photo détecteurs du RICH (APD)
  Suppression de quelques détecteurs due à l’augmentation de l’occupation à haute luminosité ou au nouveau schéma trigger
    Aérogel-RICH1, M1, probablement PS & SPD
  Amélioration possible du PID à basse impulsion avec un TORCH
Planning contraint: optimisation
  Prix, personnel, temps (développement, installation, production)
  Réutilisation de l’existant (électronique, infrastructure)
  Développement de solutions communes réutilisables

## Slide 7: Calendrier LHC
Not yet approved!
update of European HEP Roadmap
Plan to continue
until around 2030
Shown by Steve and by DG at EPS 2011 in Grenoble!
LHCb upgrade

## Slide 8: Architecture commune de l’électronique
Electronique Front-End: transmission des données à 40 MHz
HLT
Current
HLT++
Upgrade
Readout Supervisor
L0 Hardware Trigger
Readout Supervisor
Low-level Trigger

## Slide 9: Readout & contrôle générique
Pour chaque sous-détecteur:
Common electronics

## Slide 10: L’upgrade de LHCb
VELO
Si strips
(replace all)
Silicon Tracker
Si strips
(replace all)
Outer Tracker
Straw tubes
(replace R/O)
RICH
HPDs
(replace HPD & R/O)
Calo
PMTs (reduce PMT gain, replace R/O)
Muon MWPC
(almost compatible)

## Slide 11: Le Trajectographe
TT
OT
IT

## Slide 12: Le Trajectographe
Technology Options T-stations
Main options made each from 2 technologies:
OT-IT tracker: Straws/Silicon-Strips
OT-CT tracker: Straws/Thin Sint-Fibers
Straws
Si strips
Thin SF
OT
IT
OT
CT
“Central Tracker”
All options to be compatible with 2*1033 luminosity!
These two main options emerge “naturally” from “light & large-area IT” and “250μ fiber CT”
These should allow for 2∙1033 luminosity, keeping the outer parts of the current straw-OT
Validation and comparison of these two “main options” made from 2 technologies should have first priority!
Il existe un certain nombre de variantes utilisant en plus des fibres scintillantes de 1mm

## Slide 13: Light & large area IT with silicon strips
increase area: from 126x22(42)cm to 255x42(63)cm
study station layout: now 3x(xuvx)=12 layers in-front of T3 to 2x(xuxvx) behind T1 & T3
OT: Straws
light IT:
Silicon Strips
 compatible with 2*1033 luminosity!?
reduce X/X0 ~ 2
increase area by ~3.3-4
Tape Automated Bond

## Slide 14: Central Tracker (CT) made from 250μ fibers
reminder: LOI Scintillating Fiber IT layout
OT: Straws
“Central Tracker”
CT:
Scintillating Fibers
Occupancy:
250 μm strip, 2.5 m long, tangent to beam-pipe 2.3%
if we keep 5° u, v strips:
up to 0.2 m overlap area with ~800 channels and ~16 hits
quite large ambiguity in hit association
reduce angle?
 compatible with 2*1033 luminosity!?

## Slide 15: Le trajectographe à fibres scintillantes
Idée initiale: remplacé IT
  Fibres courtes
128 channels from Hamamatsu
clear fibers
SiPM
and FE electronics
scintillating
fibers
First proto of clear fibers bundle from Kuraray
stereo layers

## Slide 16: Le trajectographe à fibres scintillantes
Fibres longues: remplacement IT & OT
  Pourrait aussi être utilisé pour TT
  Des avantages:
    Une seule technologie
    Uniformité de la distribution des matériaux
    Lecture des signaux hors de l’acceptance
    Pas d’interface optique compliquée pour transférer la lumière
  Principales caractéristiques: optimisation à réaliser!
    Remplacement de la partie centrale: 2x 3x2,5 m2
    Fibres de 250 µm: 2x 3m/250µm = 24k fibres
    5 couches par senseur
    4 vues (x u v x)
    3 stations
    ~2300 SiPM
    ~300k voies
OT: Straws
“Central Tracker”

## Slide 17: Le trajectographe à fibres scintillantes
De nombreux partenaires:
  Barcelone
  CERN
  Dortmund
  EPFL
  IHEP / Imperial College
  INR
  Tsinghua
  UNIZH
  Une participation possible!

## Slide 18: Le trajectographe à fibres scintillantes
De nombreuses questions encore en suspens:
  Les SiPM
    Caractérisation en cours
    Tenue aux radiations
      Tests en cours: les nouvelles sont plutôt encourageantes
    Température de fonctionnement?
    Collaboration avec les fabricants pour obtenir des produits améliorés :
      plus grande résistance aux radiations
      moins de zones mortes:
        250µm entre 2 matrices (2x64),
        500µm entre 2 SiPM.
      taille des cellules: 50, 25, 20, 15 µm (proto développés pour CMS HCAL)?
      nombre de cellules: 128, 256?

## Slide 19: Le trajectographe à fibres scintillantes
De nombreuses questions encore en suspens:
  Les fibres scintillantes
    Tenue aux radiations
    Production des modules de fibres
      Filage des fibres sur un support
        Plusieurs tailles à l’étude
      2 modules produits en même temps
      Positionnement des fibres, …
      Prototype en cours

## Slide 20: Le trajectographe à fibres scintillantes
Une contribution possible: l’électronique
  Collaboration avec Barcelone
  Type de signaux attendus

## Slide 21: Le trajectographe à fibres scintillantes
Une contribution possible: l’électronique
  Collaboration avec Barcelone
    Un ASIC pour le FE:
      2 types de processing envisagés avec 5/6 bits: TDC ou ADC
      Le TDC et ZS peuvent être dans l’ASIC ou un FPGA
      L’ADC est la solution préférée

## Slide 22: Le trajectographe à fibres scintillantes
Une contribution possible: l’électronique
  Un cahier des charges en cours d’élaboration
    Un ASIC multicanaux (64/128?)
    Aucun composant à l’interface avec le SiPM
    Gamme dynamique de 0 à 30 p.e. pour les cellules du SiPM
    Bruit 1/10 p.e.
    …
  De nombreuses questions!
    Choix de la technologie: IBM 130 nm/ AMS 350 nm?
    ADC/TOT 5 ou 6 bits?
    Dépendance de la forme des signaux en fonction du point d’impact?
    Nécessité d’une information du temps d’arrivée?
    …

## Slide 23: Le trajectographe à fibres scintillantes
Une contribution possible: l’électronique
  Reconstruction du signal
  Estimation rapide du flux de données:
    1 SiPM = 128 canaux
    6 bits de résolution/canaux = 240 Mb/s (31 Gb/s/SiPM)
    Format: ?
    GBT: 3.2 Gb/s

## Slide 24: Le trajectographe à fibres scintillantes
Une contribution possible: l’électronique
  Le chemin de lecture
    Une carte pourrait contenir 1 GBT et plusieurs ASIC
      L’I2C, l’horloge 40MHz sont fournis par une mezzanine GBT
5 Gbit/s

## Slide 25: Le trajectographe à fibres scintillantes
  Caractéristiques de l’ADC:
    Système de calibration ?
      Un système d’injection embarqué dans le FE ?
    Le développement de l’ADC pourrait être partagé avec celui pour le TileCal sATLAS: 40MHz 12bits pipeline (IBM 0:13mm).
Une contribution possible: l’électronique
  Consommation: ~50 mW/canal soit 15kW?

## Slide 26: Le trajectographe à fibres scintillantes
  Une collaboration Clermont - Barcelona est possible pour le développement du chip FE;
  La mécanique et le refroidissement doivent être intégrés le plus tôt possible dans le processus de design
    Réutilisation maximale de l’existant
  Nous devons rapidement définir la technologie cible
    L’inclusion de la partie digitale (« FPGA ») dans l’ASIC pourrait imposé le choix de la technologie
    La résistance aux radiations est aussi un critère de choix
  Si nous souhaitons être prêt pour 2017, un planning possible pour le design du chip serait:
timeline

## Slide 27: LHCb Upgrade – Calendrier
  Letter of Intent soumise au LHCC en avril 2011
  Juin 2011 approbation de l’ensemble de la LoI
  Fin 2011 “Addendum to the LoI”
  2011-12 R&D et choix technologiques
  2013 TDR et validation des prototypes
  2014-16 production séries
  2016-17 contrôle qualité et tests
  2018 installation
  Présentation au CSIn2p3 en été 2012

## Slide 28: Conclusion
Une participation à l’upgrade de LHCb est naturelle!
  participation plus que minimale jusqu’à aujourd’hui:
    Quelques réunions, réflexion sur la conservation du PS
  Dès à présent un engagement plus important est indispensable!
    Il est probable que les PS et SPD ne soient pas utiles …
    L0DU: évolution prévue dans le schéma LLT
    Une participation à l’électronique de l’upgrade du trajectographe basé sur des fibres scintillantes lues par des SiPM est possible:
      Expérience acquise avec le PS: fibres optiques, MAPMT, VFE & FE
      Collaboration avec Barcelone pour étudier un ASIC
      Des partenaires de qualité: CERN, Dortmund, Lausanne, Zurich, etc.
  Discussion au laboratoire nécessaire rapidement
    Il faut clarifier nos engagement par rapport à nos collaborateurs
    Recherche de financements pour la R&D
  Présentation au CSIn2p3 en été 2012