## Slide 1: 6 mois plus tard …

## Slide 2: Autoformation VHDL et application à un cas concret
ATCA / ATLAS :
monitoring I2C du module DC/DC de la carte de test
Electronique

## Slide 3: Spécifications "ouvertes" pour l'implémentation
Décharger le µC sur le FPGA
  Nbre de ports I2C disponibles
  Données du DC/DC disponibles à tout moment
Electronique

## Slide 4: Données de l'ATC250 = accès EEPROM I2C classique.
=> avoir une image "mémoire" dans le FPGA
Electronique

## Slide 5: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Electronique
http://www.labbookpages.co.uk
Dr. Andrew Greensted

## Slide 6: Ne pas réinventer la roue, oui mais
Adaptation aux besoins du projet :
  Nouvelles valeurs postées par le µC (modif seuils alertes du DC/DC)
  Savoir quand lire ou écrire dans un registre
  Accéder à chaque registre individuellement
Ajout d'une FIFO en entrée de contrôleur
Ajout d'un tableau de registres d'action (read/write)
Accès bidirectionnel sur regfile principal
Modification de la machine d'états "instructions" (nouvelles instructions, modification d'instructions existantes pour opération en adressage relatif)
Electronique

## Slide 7: Schéma de principe
Electronique
(00)
ARG
OP
Data
Addr
Data
Addr
(01)
(FE) SlvDataRegAddr
(FF)
(FD) Compteur
(FC) NewData
(FD) Wr_SlaveAddr
READ
WRITE
Regfile
(255x 8bits)
ActionFile
(255xMemo)
FIFO
(128x16 bits)
(02)
WRITE
--
CheckFifo
DATA
--
Compteur
Add
always
Jump
0x01
Isn(1)
Instructions programme
Fetch
Execute
Wait for done
Delay
Timer
Isn(1)
Isn(n-1)
Isn(n)
Machine d'états _ I2C Master
SCL
SDA
Reset
Clock
Notify (Ack)
EnWr
EnRd
FifoDataIn
16
RegfileAddr
8
8
16
RegfileDataOut
8
Held (Ready)
I2CdataEnable
Machine d'états _ I2C contrôleur

## Slide 8: Simulation : NIOS is COOL !
Modelsim pour la partie VHDL
+ cœur NIOS pour simuler l'environnement µC
  déclaration des composants dans Sopc Builder
  Code C sous Eclipse NIOS2EDS pour les test cases
+ un gros Lecroy pour la verif des trames I2C
Electronique

## Slide 9: Bilan
Un bon décrassage en logique séquentielle et combinatoire
Autoformation sur les outils VHDL et NIOS
Toolchain plus complexe qu'un environnement µC
Raisonnements différents et reflexes de programmation trompeurs
Projet réalisé (jusqu'à la simulation fonctionnelle) en 3,5 mois
Super enrichissant !
Electronique
Merci tout spécial aux Nicolas, Jean-Marc et François
Et à Sébastien qui se charge d'intégrer tout ça dans le Xilinx

## Slide 10: 2ieme projet : CTA
Aider les automaticiens et les informaticiens à proposer une architecture PLC/Réseau pouvant piloter plusieurs télescopes simultanément.
Point clé à adresser : le temps de réaction des automates sur un réseau "best effort" (IP) et/ou Temps Réel
  Topologie réseau et organisation logique des automates programmables
    Tests Eth- UDP vs Eth-RT
  Intégration de la couche middleware pour dialoguer avec la DAQ
    monter un testbench OPC-UA
Automatisme
  Garantir un temps de réaction minimum pour laisser un maximum de temps à la partie Drive System suite à un ordre envoyé par la DAQ .
PLC
OPC-UA
PLC
PLC
PLC
DAQ
OPCUA
PLC
DAQ
OPC-UA
PLC
OPC-UA
PLC
OPC-UA

## Slide 11: Des spécifications de folie !
Objectif: déplacer 40 télescopes en 20 secondes sur Az-180° et Elv-90° !
Automatisme