## Slide 1: IUS62 INCISIVE UNIFIED SIMULATOR
linux

## Slide 2: ENVIRONNEMENT
Xwin32 -> lappsun26, lappsun27
Script d’initialisation de l’environnement
  Mldv
Aide
  cdnshelp

## Slide 3: LOGICIELS IUS
AMS DESIGNER
SILICON ENSEMBLE
NC-SC
NC-VHDL
NC-VERILOG

## Slide 4: SIMVISION

## Slide 5: NOUVELLES FONCTIONALITES
Source Browser
Schematic Tracer
Memory Viewer
Register
Expression Calculator
Assertion Browser

## Slide 6: CROSS PROBING
      Sélectionne une instance dans la fenêtre Design Browser
      -> Send to Schematic Tracer
      Les différents process sont représentés sous forme de rectangle
      Sélectionne un process -> Send to Source Browser
      Le code s’affiche et un pointeur pointe sur la ligne de code
      du process
      Une fois toutes ces fenêtres ouvertes, elles sont toutes en intercommunication.

## Slide 7: OUTILS DE VERIFICATION
ASSERTION-BASED VERIFICATION
TRANSACTION-BASED VERIFICATION

## Slide 8: ASSERTION BASED VERIFICATION
PSL PROPERTY SPECIFICATION LANGUAGE
NORME IEEE 1850
SVA SYSTEM VERILOG ASSERTION
NORME IEEE 1800

## Slide 9: ASSERTIONS PSL
Les assertions se présente sous la forme de commentaire et du mot clé psl
  -- psl
  Les assertions psl sont utilisées pour vérifier des relations temporelles entre les différents signaux d’un circuit

## Slide 10: ELEMENTS D’UNE ASSERTION
Propriété : Partie principale d’une assertion, décrit la condition ou la séquence à vérifier.
Conditions de déclenchement
Conditions à remplir
Conditions de désactivation
Exemple :
  -- psl ctrl1 : assert never (load='1' AND ena='1') ;

## Slide 11: FONCTIONS PREDEFINIES
Fonctions relatives au changement d’état
  rose()
  fell()
  prev()
  stable()
Fonctions détectant la valeur d’un bit
  isunknow()
  countone()
  onehot()

## Slide 12: OUTILS DU SIMULATEUR NCSIM
Contrôle et visualisation des assertions
  -assert
  Les assertions sont vues comme les autres objets pour le simulateur.
  On peut les visualisées, mettre des points d’arrêts…

## Slide 13: INCISIVE ASSERTION LIBRARY

## Slide 14: AIDE
cdnshelp
  Description des modules ial
    Manuals: Incisive Assertions-Based Verification
    ABV Introduction and Overview
      2 ABV Documentation Set
        Detailed Reference Material for ABV
        Incisive Assertion Library Reference
        4- Data Sheets

## Slide 15: LIBRAIRIES IAL
70 Modules de vérification
  Ial_constant -> Vérifie que le signal d’entrée à une valeur constante pendant la durée d’un signal enable.
  Ial_fifo -> vérifie que la FIFO n’est jamais vide ou pleine

## Slide 16: SIMULATION
ial_package.vhd
ial.v
Instanciation des modules de vérification

## Slide 17: TRANSACTION BASED VERIFICATION
Outil: TxE
INTEGRE DANS IUS

## Slide 18: TxE
Explorateur de transactions
  fiber (stream)
      Objet complexe défini en systemc
  signal

## Slide 19: TCL
Script tcl
Help
  Manuals: Incisive Unified Simulator
    Topics : Transaction Explorer User Guide
Exemples
  <IUS62>/tools/txe/examples

## Slide 20: COMPARESCAN
Logiciel de comparaison de résultat de simulation

## Slide 21: CARACTERISTIQUES
Compare les fichiers SST2 ou VCD
Crée un fichier rapport
Deux types de comparaison
  Deux objets de la même base de données
  Deux bases de données différentes

## Slide 22: comparescan
Commande
  Comparescan bd-reference.trn bd.trn
Exemple
  <IUS62>/tools/simvisdai/examples/comparescan

## Slide 23: irun
Exécutable permettant de lancer la simulation d’un projet.

## Slide 24: LANGUAGES SUPPORTES
VHDL
VERILOG
SYSTEMC

## Slide 25: AIDE
irun –h
Commande
irun –f irun.f

## Slide 26: FICHIER D’ARGUMENTS
Fichier irun.f
decompteur.vhd
simFonct.vhd
-top worklib.simFonct:s1
-access +rwc
-assert
-gui
-input setup.tcl

## Slide 27: SCRIPT TCL
database -open waves -into db1.shm -default -event
probe -create -shm i1 -all -depth all
probe -create -assertions -waveform -signals :i1:CTRL1
probe -create -waveform :load
probe -create -waveform :clk
probe -create -waveform :data_in
probe -create -waveform :ena
probe -create -waveform :rst
probe -create -waveform :zero
run