## Slide 1: Mesure de la dilatation du temps de vie des muons cosmiques
Principe de la mesure
  Cas simplifié : µ verticaux et mono-énergétiques
  Sélection en  et E : utilisation des raquettes
  Méthode utilisée par Frisch & Smith (1963)
Résultats et problèmes rencontrés
  Evaluations taux comptage (incertitudes stat)
  Mise en évidence d’un temps mort (écriture)
  Incohérence dans les comptages en coïncidence

## Slide 2: Mesure de la dilatation du temps de vie des muons cosmiques
Principe de la mesure
  Cas simplifié : µ verticaux et mono-énergétiques
  Sélection en  et E : utilisation des raquettes
  Méthode utilisée par Frisch & Smith (1963)
Résultats et problèmes rencontrés
  Evaluations taux comptage (incertitudes stat)
  Mise en évidence d’un temps mort (écriture)
  Incohérence dans les comptages en coïncidence

## Slide 3: Hyp : muons verticaux et mono-énergétiques
Mesures de Nbas et Nhaut donnent la durée de vie dilatée ’=propre
Muons au Ballon Alsace
Arrivée des muons
à Belfort
h = c t

## Slide 4: Sélection en  et E
Couche d’acier passe-haut :
µ peu énergétiques stoppés
Couche d’acier passe-bas:
µ trop énergétiques rejetés
Détection à trois scintillateurs : 2 en coïncidence
le 3e en anti-coïncidence
Fixer l’énergie fixe une valeur du facteur  de dilatation
Emin
Emax
1
2
3

## Slide 5: Expérience historique
  Frisch & Smith (M.I.T) réalisent cette expérience en 1963
  C’est une des premières preuves expérimentales de la relativité
Double pic muon - électron

## Slide 6: Mesure de la dilatation du temps de vie des muons cosmiques
Principe de la mesure
  Cas simplifié : µ verticaux et mono-énergétiques
  Sélection en  et E : utilisation des raquettes
  Méthode utilisée par Frisch & Smith (1963)
Résultats et problèmes rencontrés
  Evaluations taux comptage (incertitudes stat)
  Mise en évidence d’un temps mort (écriture)
  Incohérence dans les comptages en coïncidence

## Slide 7: Evaluation taux de comptage
Premières manip tests :
  Pas d’acier passe-haut au-dessus
  Distance PM1-PM2 = 50 cm (N12)
  Distance PM2-PM3 = 6 cm (N123)
  Avec/sans acier passe-bas (3cm entre PM2 et PM3)
  Durée : 20h et 48h
  Vus par PM1 et PM2, pas par PM3 : Nµ = N12 – N123

## Slide 8: Taux comptage : incertitudes statistiques
Pas d’anticoïncidences sur PM3, incertitude après 1h de mesure :
Sans acier Nµ = 377/h
N12 = 1660/h
N123 = 1351/h
Avec acier Nµ = 458/h
N12 = 1568/h
N123 = 1110/h
Nabs = 81 /h

## Slide 9: Mise en évidence d’un temps mort
Besoin d’accélérer le rythme d’écriture dans le fichier texte  données incohérentes
Pendant la phase d’écriture, le détecteur ne compte plus
Mesure du temps mort :
Chart: Intervalle en temps (s)
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20 | 40
PM1 | 133.8267 | 218.6486 | 498.6361 | 634.3833 | 1131.1778 | 2370.7444
PM2 | 89.8322 | 154.7 | 365.7444 | 471.3867 | 848.4 | 1818.0444
PM3 | 80.58 | 144.5847 | 351.7139 | 451.33 | 863.8611 | 1876.5222
PM1 : 1,7 s
PM2 : 2,5 s
PM3 : 2,1 s

## Slide 10: Incohérence dans les comptages en coïncidence
PM2 dessous PM1, à 50cm ou 90cm
PM3 sous PM2, à qq cm
10-15% des coups vus en coïnc PM1&PM3 sont loupés par PM1&PM2&PM3 : bruit ? (seuils à 10 mV)
De l’ordre de 0,01% dans le cas inverse

## Slide 11: Efficacité en fonction de la distance entre raquettes
Chart: 
| 0 | 4.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
 | 1 | 0.59227 | 4.0009 | 5.4434 | 7.0396 | 8.6378 | 9.5862 | 12.0032 | 13.3193

## Slide 12: Chemin parcouru et suite du projet
Logistique :
  Achat acier + support par lycée (OK sur ppe)
  Entreprise fournit acier + support (OK sur ppe)
  Transport acier + support (OK sur ppe)
  Stockage acier au lycée (OK sur ppe)
  Sites dégagés avec alim élec (OK)
Actions menées (en lien avec autres activités) :
  Élèves de TermS (présentation 1h en classe)
  Collègues lycée (présentation 1h)
Avenir :
  Solutions aux divers problèmes (?)
  Participation active des élèves (pas évident, à définir)