## Slide 1
Deux axes de travail:
Châssis local d’acquisition du
module CLIC:
Gestion locale du réseau, du châssis.
Gestion des sous-systèmes du module:
→ contrôle.
→ gestion des données d’acquisition.
gestion des horloges synchrones avec la machine.
Sous système BPM stripline:
Un des sous-systèmes.
Acquisition des signaux des électrodes du BMP:
→ Pré-amplification, mise en forme.
→ Echantillonnage synchrone avec la machine.
→ Traitement des signaux, soft de reconstruction du faisceau.
Activités du groupe CTF3 au LAPP

## Slide 2
Acquisitions faisceau CTF3 en 2013
  Chaine d’acquisition « tout LAPP ».
  Installation fin janvier 2013.
  Électronique protégée (blindage).
  Non connectée au framework.
  Démonstration de l’acquisition synchrone et déterministe.
Filters
BPM
Power supplies
4
4
PCIe
ADC mezzanine
GALLERY
ACCELERATOR
AC line
AC line switch/circuit breaker
fiber
Shielding
PC
PCIe
Clock 96MHz
trigger

## Slide 3
Acquisitions faisceau CTF3 en 2013
  Premier faisceau le 28/03/2013:
  Visualisation du faisceau et reconstruction par déconvolution.
  Acquisition synchrone et choix du trigger synchrone ou automatique.
  Très bons résultats.

## Slide 4
Division CO mandatée depuis fin 2011 pour R&D châssis et intégration.
Groupe de travail: architecture réseau, architecture châssis.
Développement commun depuis mi 2012: intégration de notre réseau dans l’infrastructure CERN (accessible en salle de contrôle).
→ motivations CO: tests d’intégration du µTCA & versatile link (GBT).
Séparation des responsabilités à la fibre: CO développe le BE, le LAPP développe le FE.
→ BE châssis µTCA avec carte GLIB.
→ FE standard.
Depuis début 2013, lutte acharnée pour transmettre le protocole synchrone…
→ opérationnel depuis début septembre sur la table (pas µTCA).
→ réinstallation de l’électronique locale le 13/09 avant fermeture CLEX.
→ actuellement en debug dans la galerie avec µTCA.
Système devant permettre la récupération des données sur framework du CERN (FESA) et toutes ses fonctionnalités en salle de contrôle: affichage, algorithmes, datation, etc...
→ trigger automatique uniquement.
Châssis local module CLIC

## Slide 5
Châssis local CLIC:
- Implémentation trigger déterministe: spécification de l’opération.
→ développement d’une carte mezzanine FMC pour GLIB permettant de traiter les signaux synchrones (CLK & Trigger). QUI?
→ si échec, proposition d’intégration de la carte PCIe dans hardware FESA actuel (gateway).
- Choix d’un châssis standard pour proto module dans le CLEX.
- Choix de l’architecture sous-système locale: mezzanines, cartes filles…
- Premier prototype de châssis + carte de service locale + fond de panier.
- Premier prototype de carte fille.
- Qualifications aux radiations.
- Discussions avec les sous-systèmes par l’intermédiaire de CO. Possibles collaborations…
Sous-système BPM:
- Caractérisation du BPM installé et électronique avec faisceau.
- Nouveau BPM fin 2013: nouvelle étude, traitement du signal, électronique…
→ nouvelle mezzanine en production: 192Msps, shaping intégré, calibration.
Projets 2013-2015