## Slide 1: R&D TDC : mesure de temps à 10 ps ajustable

## Slide 2: Context de la R&D
Voir présentation de Claude GIRERD sur le Vernier TDC
Réflexion conjointe entre Claude G. et Hervé M. et moi même pour porter la mesure de temps faite en FPGA sur ASIC
Gain potentiel:
  La somme des capacités à charger diminue (conso. Optimisé P=UI=U.freq.ΣC)
  Souplesse dans la variété des portes logiques
  Meilleur jitter cumulé ?
FPGA
ASIC

## Slide 3: Caractérisation des céllules
Période=somme de :
delai_fallingi
delai_risingi
=
2*delai_moyen*Nbétage
+/- donné par la datasheet
=> Caractérisation individuelle des XORs donnerai l’information a priori de la fréquence, sans simuler toute la dll.
Fonctionnement de la DLL:
Propagation de l’inversion

## Slide 4: Ensemble des cas possibles
Delai=fonction(rise/fall, A/B, inverseur/suiveur, Cload, Cin)

## Slide 5: Trop de simulation => trop de résultats

## Slide 6: prévision pertinente in-situ
Delai=fct(paramAvant, paramApres)
Remarque: Tdbuf = Tdinv + 50ps (H18 famille [23468])
Un xor en mode inverseur est en moyenne 50ps plus lent
DUT
XOR après
-param1
-param2
…
XOR avant
-param1
-param2
…

## Slide 7: Choix figé =>2N/2 configurations
Choix du nombre d’étage : 11 (1 nand, N=10 xor)
  Si le nombre d’étage la période la fréquence
Choix des XOR (hardware)
Choix des combinaisons (config externe) 512 choix
  Que des inverseurs
  2 buffers, 8 inverseurs
  4 buffers, 6 inverseurs
  …

## Slide 8: XOR 7 inverseurs 4 suiveurs
Famille varié
Croissante :
ABCDEFHIJKL
Bonne dispersion
+/- 100ps
Période=2.34n±47p
Δt=32p ± 59p cad.
réglage de -100p à +200ps par pas de 20fs (50k config)

## Slide 9: Période moyenne : 2.8ns
512*(512+1)/2=>~130000 combinaisons par pas de 10fs
Si Δt 0, temps mort

## Slide 10: Variation en température
Si on augmente la température, la somme des délai augmentes
Si l’on trie les codes par ordre période croissante, la température a un effet sur cet ordre. 8ps pour passer de 27°C->40°C. température ou configuration contrôlée.

## Slide 11: CORE du chip

## Slide 12: IBM 130nm ASIC XOR TDC
The DLL frequency is set by a 10-bit selection daisy-chain memorized in D-Flip-flop
La dll seule mesure :75µm x 6µm (NAND et 10-XOR)
Power consumption = SUM(Cload)*U²*freq
Asic has less interconnection than FPGA => Cload is smaller
Choix de la famille:
MJKJLLKKLJJ
choix d’un layout entrelacé, aurait pu etre ‘replié’
http://micrhau.in2p3.fr/spip/spip.php?article117

## Slide 13: TDC : 35u x 75u
DLL 1
DLL 2
Détecteur de phase
5 CLK_Q en //
par sortie
Détecteur de
Phase, avec
Bascule D ’maison’
Faible temps
de setup (3ps)

## Slide 14: Détecteur de phase
Fonctionne avec des bascules D standard (setup time 200ps =‘offset systématique’ dans ce fonctionnement)
Bascule D ’maison’ à fenêtrage, pour un temps de setup de 3ps, permettrait une meilleur gestion des ‘bords’ de la dynamique. Set/Preset,
D
Slow_clock
Q
R
D
Q
R
Fast_clock
Phase detected
q1
q2
Slow_clock
Fast_clock
q1
q2
phase

## Slide 15: By-passable Daisy chain

## Slide 17: Carte de test
Raspberry Pi
./script.py
TDC BRICK
Q1: ~300MHz
Sync1
Qf1
Carte de Test
i2c gpio expander
spi
i2c
Générateur de délai
eth1 ‘import socket’
Skip[1-6]
-Dzi
-Clk
Pas de Labview, que des commandes réseau du type "*IDN?"
in ‘Slow’
in ‘Fast’
eth1

## Slide 18: Conclusion
++ faible encombrement  multi-voies
++ simplicité du montage
?? jitter cumulé
- effet de la température
- variation de l’alimentation
Perspectives
Multi détecteur de phase
Asservissement slow control d’une consigne
synthèse numérique

## Slide 19: Backup
Réduction du jitter cumulé: Multidétecteur de phase
Matrice 10x10 de détecteur de phase  redondance ou réduction du temps mort