## Slide 1: Chaine d’acquisition du Calorimètre LArg ATLAS
Nicolas Dumont Dayot pour le groupe ATLAS-LAPP

## Slide 2
Sommaire
■ Contexte
■ Notre implication
■ Démonstrateur : carte ABBA
■ Développement actuel : AMC

## Slide 3: Contexte : Calorimètre LArg
3
Quelques chiffres :
- 200 000 cellules
- 1600 cartes Front End au plus près du détecteur -> 1600 fibres optiques
- 200 cartes d’acquisition en surface

## Slide 4: Contexte : synoptique
4
~ 200 Gbps
~ 200 Gbps
Intérêt LAPP
Collecte Ʃ des FEB
ADC@40MHz

## Slide 5
Conception/Intégration carte ABBA (ATCA Test Board for Baseline Acquisition):
- Carte format ATCA
- 48 fibres optiques entrée/sortie
- 3 FPGA Stratix IV pour le traitement
- Connexion sur fond de panier ATCA vers switch 10 GbE
- Démonstrateur pour validation nouvelle chaine trigger au CERN : 2014->2019
Conception/production carte AMC pour LS2 (2018-….):
- Carte mezzanine ATCA
- 48 fibres optiques entrée/sortie
- Connexion connecteur AMC vers Gbe,XAUI,GBT
Notre implication

## Slide 6
ABBA : synoptique
FPGA building block
IPMC &
board management

## Slide 7
ABBA : photo
Tx : 12x8Gbps
Rx : 12x8Gbps
FPGA:Stratix IV
DDR3
FLASH
CPLD
LAPP-IPMC V1
Bloc FPGA
Liens rapides vers fond de panier ATCA
Alim ATCA

## Slide 8
ABBA : Firmware
LTDB PHY
ADC Buffer
ADC
Histo.
XAUI PHY
TTC PHY
24 liens
LTDB
L1A
FRONT FPGA0
LTDB PHY
ADC Buffer
ADC
Histo.
XAUI PHY
TTC PHY
24 liens
LTDB
L1A
FRONT FPGA1
XAUI PHY
BACK
FPGA
XAUI links
XAUI links
XAUI DRIVER RECEIVER
UDP 10GbE MAC-PHY
10GbE
ATCA Fabric
LAPP
DRESDE

## Slide 9
ABBA : Setup test
ABBA
Switch 10GbE
CPU

## Slide 10
ABBA : Test 10GbE
XAUI PHY IP
BACK
FPGA
10GbE
ATCA Fabric
IPBus CTRL packets without UDP layer
10GbE MAC IP
Glue Logic
IPBus CTRL
64b
156.25MHz
32bits
156.25MHz
RAM
Even Add
RAM
Odd Add
32bits
156.25MHz
64b
156.25MHz
Equivalent RAM 32bits
Tests lien 10GbE sur fond de panier ATCA :
- Carte CPU envoie paquets IPBus au switch 10GbE -> distribution vers ABBA
- Tests avec paquets IPBus sans couche UDP Read/Write
- On arrive à ~5Gbps en read/write : soft
- Test distribution locking horloge XAUI :
156.25MHz vient de PLL interne : CPU OK, Switch NOK
156.25MHz vient de pin refclk transceivers : CPU et Switch OK

## Slide 11
ABBA : Test liens optiques (1)
Chart: Link data rate (Gbps)
| 1 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 | 8
Latency/Gbps (Fiber optics=1m) [ns] | 636 | 348 | 256 | 205 | 172 | 142 | 109 | 86
Latency/Gbps (Fiber optics=75m) [ns] | 1016 | 703 | 638 | 576 | 542 | 503 | 475 | 457
32bits@ up to 200MHz
Tx
Rx
12 optical links at up to 8Gbps
8B10B
Serializer
Avago PPOD
8B10B
Word aligner
Deserializer
Avago PPOD
T_Latency
32bits@ up to 200MHz
Mesure latence Tx/Rx :
- 12 liens Tx/Rx sur FPGA jusqu’à 8Gbps
- Streaming continu, PRBS, 8B10B
- Avec 1m et 75 m de fibre optique
- Latence induite avec 75 m de câble : ~450 ns

## Slide 12
ABBA : Test liens optiques (2)
Puissance consommée :
- 16 liens Tx/Rx inter FPGA activés : bande passante de 16 à 128 Gbps
- On mesure ~20mW/Gbps
Chart: Total bandwidth for 16 channel (Gbps)
| 16 | 32 | 64 | 102.4 | 128
Watt/Gbps | 31.2 | 31.68 | 32.16 | 33.12 | 33.6

## Slide 13
ABBA : Température jonction
Mesure température jonction Back FPGA :
- Dans châssis ATCA sans radiateur : ~44°C
- Sur table avec ventilateur individuel : ~38°C
Ethernet Loopback
BACK
FPGA
MAC 10GbE
10GbE ATCA
Fabric
Temperature Sensor
NIOS CPU
SPI
XAUI PHY
Temp Diode

## Slide 14
ABBA : Status
Front FPGA : Tests liens optiques avec LTDB (CERN) :
- LTDB et ABBA synchronisés avec horloge TTC (Timing Trigger Control)
- Horloge TTC sur pin horloge générale (coté droit FPGA)
=> Utilisation PLL interne pour alimenté coté droit et gauche transceivers
=> OK sur notre setup de test
=> Au CERN transceivers droit OK, 2 à gauche NOK
=> On suspecte cascade PLL droite->gauche
=> Utilisation oscillateur refclk droite/gauche pour initier locking liens Rx
Back FPGA : Décodage couche UDP/Ethernet :
- Décodage couche réseau ARP/ICMP : test OK
- Tests paquets IPBus
=> un port UDP par Front FPGA
=> redirection vers liens XAUI FPGA
=> tests en cours : simple requête presque OK

## Slide 15
AMC: Hardware (1)
AMC :
- Une AMC/LTDB
- 48 liens Tx/Rx vers LTDB/FEX (carte L1 trigger)
- FPGA ARRIA10
- 1GbE, XAUI, GBT vers carte mère
Choix des composants :
- FPGA : 10AX115R4F40I4SGES
66 transceivers, 1517 DSP cells,72Mb,
low speed grade (4) : 12.5Gbps chip to chip – 10.325Gbps backplane
- uPOD : AFBR-77D2SZ et AFBR-78D2SZ : jusqu’à 12.5Gbps
Utilisation radiateur sur mesure pour 4 : BNL USA

## Slide 16
AMC: Hardware (2)
CAO en cours :
- DC/DC and power sequencing (preliminary)
- uPOD (miss footprint)
- DDR3
- Clock distribution (preliminary)
- ARRIA10 power, ground, decoupling and non connected pins
- ARRIA10 clocks (preliminary)
- ARRIA10 configuration (miss footprint)
- ARRIA10 left and right transceivers (preliminary)
- ARRIA10 IO banks : DDR3
- ARRIA10 IO banks : LVDS, 1.8V IO
A faire :
- MMC, slow control, JTAG, voltage translator (ARRIA10 allows 1.8V IO max)
- AMC connector