## Slide 1: Système d'acquisition pour caractérisation d'un imageur à multiplication électronique intra-pixel emCMOS Remi Barbier, Timothée Brugière, David Chaize, Sylvain Ferriol, Cyrille Guérin, William Tromeur, Lionel Vagneron
Cyrille Guérin

## Slide 2: Plan
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 3: Situation et objectifs
E2V
IPNL
Développement de matrices de nouveaux pixels
avec multiplication électronique intra-pixel (emCMOS)
Conception du système d’acquisition
Caractérisation des matrices de nouveaux pixels sur banc optique
http://www.e2v.com
Validation et caractérisation du système
Projet dans le cadre d’une collaboration E2V / IPNL
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 4: Caractéristiques de la matrice de pixels (1)
Matrice de pixels, pitch 8µm, 144x144 avec adressage X,Y
Entrées de courants de Bias, pour véhiculer les charges correctement jusqu’aux buffers de sorties
Entrées de tensions de référence pour le pixel et le système de multiplication
Les signaux d’adressage et de logique
(type numérique 3.3V ou 5V)
Les signaux de mise en œuvre pixels et de multiplication
(type analogique -2V<Vl<0V ; 1V<Vh<7,5V)
2 signaux de sorties analogiques par matrice
(Vor : Valeur du pixel après « reset »,
Vos : Valeur « signal » du pixel )
Matrice Pixels
144x144
Décodeur Row
Décodeur Col
Sorties analogiques
Vor, Vos
tests
I bias
Vrefs
Signaux pixels,
multiplication
Signaux adressage et séquencement
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 5
3 structures différentes de pixels à caractériser
(3 matrices différentes A, B, C)
3 chronogrammes de séquencement différents
Chaque structure possède 15 variantes (géométrique, technologique…)
4ième matrice (Z) intègre des sous matrices de différentes structures et variantes
A1
A3
A7
A11
A8
A10
A9
B3
B13
B4
B8
B6
B12
B2
B13
B10
B9
B1
C1
C3
C14
C15
C10
C11
C12
C5
C7
C9
C2
C4
A2
A13
B7
B5
A4
C6
Exemple de Matrice Z
Sous matrice type,variante
Caractéristiques de la matrice de pixels (2)
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 6
  Alimenter l’emCMOS en +5V ou +3.3V.
  Génère des courants de bias ajustables en ligne (10-250µA / pas de 10uA)
  Fourni 3 tensions de référence ajustables en ligne (0,5-5V / pas de 100mV)
  Possibilité de régler en ligne, les pentes (Trising, Tfalling) des signaux de mise en œuvre pixels (100ns-1us)
Tr
Tf
  Possibilité de régler en ligne, les niveaux haut et bas (Vh, Vl) des signaux de mise en œuvre pixels.
Vh
Vl
Points clés du cahier des charges (1)
Caractéristiques du système d’acquisition
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 7
  Possibilité de créer et d’ajuster en ligne un troisième niveau analogique (Vm) sur certains signaux de mise en œuvre pixels.
  Tensions négatives possibles pour le niveau bas Vl (jusqu’à -2V)
  Possibilité de régulation en température du capteur emCMOS (0°C – 20°C)
Vh
Vl
Vm
Points clés du cahier des charges (2)
Caractéristiques du système d’acquisition
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion
Tous ces paramètres doivent être ajustables facilement, pour faciliter l’étude et trouver le point de fonctionnent optimum de la matrice de pixels.

## Slide 8
Lien de communication haut débit (10GbitE) sur fibre optique
Système reconfigurable (FPGA)
Possibilité de stocker et sélectionner différents firmwares pour le FPGA (mémoire Flash avec bootloader)
Modules Mémoire DDR2 (2*1Gbit) interfacés au FPGA
Monitoring du système (températures, hygrométrie)
Numérisation des 2 voies analogiques par des ADC 12 bits@20Mhz
Autres fonctionnalités proposées pour le système
Caractéristiques du système d’acquisition
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 9
Système d’acquisition
Matrice pixels
emCMOS
e2v
Gestion emCMOS : - Orchestre le séquencement de lecture du capteur
- Réceptionne les données pixels
Gestion Paramètres système : - Configuration du système
- Centralise les paramètres d’environnement
Monitoring environnement : - Mesure physique de paramètres extérieur (°C, hygrométrie)
Interface communication : - Véhicule les informations de contrôle et de configuration
- Remonte les données emCMOS vers l’IHM
Données emCMOS
Contrôle et configuration
Gestion
emCMOS
Gestion
Paramètres système
Monitoring
Environnement
Interface
communication
Synoptique général des fonctionnalités
Caractéristiques du système d’acquisition
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 10
Synoptique des cartes électroniques d’acquisition
Carte Mère
Carte Mezzanine
Pilotage emCMOS
Reconstruction d’image
Interface
Pilotage/
Données
Contrôle et configuration
FPGA
Matrice pixels
emCMOS
e2v
Tensions ajustables
Génération courant bias
Asservissement Peltier
Capteur humidité
et °C
Alimentation
Alimentation+sélection tension emCMOS
Données emCMOS
Numérisation
Mémoires
Gestion
Paramètres d’acquisition et de monitoring
Conditionnement signaux de pilotage numérique
Conditionnement signaux de pilotage analogique
Configurations
BootLoader
Caractéristiques du système d’acquisition
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 11
Synoptique des cartes électroniques d’acquisition
Synoptique des cartes électroniques d’acquisition
Carte Mère
Carte Mezzanine
Pilotage emCMOS
Reconstruction d’image
Interface
Pilotage/
Données
Contrôle et configuration
FPGA
Matrice pixels
emCMOS
e2v
Tensions ajustables
Génération courant bias
Asservissement Peltier
Capteur humidité
et °C
Alimentation
Alimentation+sélection tension emCMOS
Données emCMOS
Numérisation
Mémoires
Gestion
Paramètres d’acquisition et de monitoring
Conditionnement signaux de pilotage numérique
Conditionnement signaux de pilotage analogique
Configurations
BootLoader
Conditionnement signaux de pilotage analogique
Caractéristiques du système d’acquisition
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 12
Conditionnement des signaux de pilotage analogiques
Rappel
  Transforme un signal numérique (0V-2,5V) en un signal analogique dont le niveau bas (Vl) peut être fixé entre -2V et 0V et le niveau haut (Vh) entre 1V et 7,5V.
  Permet de contrôler les pentes des signaux.
  Possibilité de créer un troisième niveau analogique (tri-state) Vm qui peut être fixé entre 1V et 5V.
2,5V
0
Signal analogique correspondant
2,5V
0
Signal numérique de séquencement (FPGA)
Signal de validation du 3ième état (FPGA)
Vh
Vl
Vm
Tr
Tf
Détails partie électronique
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 13
Montage avec 3ième état
Montage gestion pente
(charge décharge capacité à courant constant)
Montage gestion niveaux haut et bas
Montage gestion 3ième niveau
DAC pour le réglage du niveau haut
DAC pour le réglage du niveau bas
signal de pilotage analogique
Signal numérique FPGA
DAC pour le control de la pente montante
DAC pour le control de la pente descendante
Signal tri-state
2,5V
0
2,5V
0
Vh
Vl
Vm
Tr
Tf
DAC réglage Vm
Détails partie électronique
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 14
Résultats
Niveau haut (7.5v)
Niveau bas (-2V)
Pente montante
Pente descendante
Signal numérique (FPGA)
Pente montante
Pente descendante
Niveau haut (7.5v)
Niveau bas (0V)
Signal numérique (FPGA)
Signal Tri-state
3ième niveau
Signal Tri-state
3ième niveau
Simulation
Mesures physiques
Détails partie électronique
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 15
À l’utilisation
Réalisation d’abaques (Slew rate vs tension DAC)
Le slew rate est fixe quelque soit les niveaux haut (Vh) et bas (Vl) choisi
Valeurs tension DAC
Chart: 
| 5.000000000000001E-2 | 0.1 | 0.15000000000000002 | 0.2 | 0.25 | 0.30000000000000004 | 0.35000000000000003 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.60000000000000009 | 0.65000000000000013 | 0.70000000000000007 | 0.75000000000000011 | 0.76000000000000012
Slew rate Rising | 43.956 | 41.2371 | 38.4615 | 35.7143 | 33.0579 | 30.5344 | 27.7778 | 25 | 22.2222 | 19.5122 | 16.8776 | 14.0351 | 11.1421 | 8.1633 | 5.3619 | 4.8135
Chart: 
| 0.05 | 0.1 | 0.15000000000000002 | 0.2 | 0.25 | 0.30000000000000004 | 0.35000000000000003 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.60000000000000009 | 0.65000000000000013 | 0.66000000000000014 | 0.67000000000000015
Slew rate Falling | 40.6154 | 37.7143 | 34.7368 | 31.4286 | 28.6957 | 25.6311 | 22.7586 | 19.7015 | 16.8153 | 13.8947 | 11 | 8.0734 | 5.1064 | 4.7482 | 4.2173
Détails partie électronique
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion
Vh1
Vh2
Vh3

## Slide 16
Carte mère
Lien Ethernet 10Gbits/sec
FPGA ARRIA GX
Modules DDR2
DACs tension
ADC
Gestion Peltier
Voies analogiques emCMOS
Ampli + sélection gain
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion
Présentation des cartes

## Slide 17
Carte mezzanine
TOP
BOTTOM
Montage gestion pentes + niveaux
Montage gestion pentes + niveaux
Sélection tension
+5V, 3,3V
Sorties analogiques emCMOS
offset + pré-ampli
Tensions de références emCMOS
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion
Présentation des cartes

## Slide 18
TOP
BOTTOM
Maintien en température du capteur emCMOS
MontureC ou vitre possible
Radiateur cuivre refroidi par module Peltier
Calories du module Peltier évacuées par un système water-cooling
E2V
Emplacement du capteur emCMOS
TOP
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion
Mécanique

## Slide 19
Travail en collaboration avec un informaticien pour le développement d’outils informatique bas niveau
  Test de connexion réseau avec la carte
  Mise en place des fonctions d’écriture/lecture des registres de la carte
  Écriture d’outils nécessaire aux tests et debug du système
  …
Logiciel de caractérisation des pixels développé par la personne en charge de l’analyse
  Acquisitions successives en jouant sur les tous paramètres
  Analyse des données
  Mise en forme et génération de pages html détaillant toutes les mesures effectuées et les résultats associés
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion
Informatique

## Slide 20: Conclusion
Réalisation d’un système complet répondant au cahier des charges.
Tests et caractérisation complète du système avant utilisation sur banc optique
  abaques pour les correspondances Vdac vs Valeurs Physiques
Caractérisation des matrices de pixels en cours d’achèvement
Nouveau partenariat envisagé pour un emCMOS_2 suite aux premiers résultats prometteurs
Situation et objectifs
Caractéristiques de la matrice de pixels
Caractéristiques du système d’acquisition
Détails partie électronique
Présentation des cartes
Mécanique
Informatique
Conclusion

## Slide 21
Merci
Système sur banc optique pour la caractérisation de l’emCMOS

## Slide 22: Backup
Tension sélectionnable
Génération des courants de bias
Génération des tensions de référence
Montage conditionnement analogique (sans 3ième état)
Régulation température (module Peltier)
Offset – préampli – gain variable – ampli diff

## Slide 23: Détails partie électronique
  Alimenter l’emCMOS en +5V ou +3.3V
utilisation d’un switch à glissière pour la sélection de la tension de fonctionnement

## Slide 24: Détails partie électronique
  Génère des courants de bias ajustables en ligne (10-250µA / pas de 10uA)
Réglage par DAC tension
Sortie courant de bias
Utilisation d’un montage ampli-transistor
Réglage de la valeur souhaitée par un DAC tension

## Slide 25: Détails partie électronique
  Fourni 3 tensions de référence ajustables en ligne (0,5-5V / pas de 100mV)
Points clés du cahier des charges (1)
Tensions ajustables
IHM
FPGA
Lien I2C
Potentiomètre numérique
Régulateur linéaire ajustable
Lien I2C
Régulateur linéaire ajustable + potentiomètre numérique commandé par lien I2C

## Slide 26: Détails partie électronique
Montage sans 3ième état
Réglage des pentes par DAC tension (charge et décharge d’une capacité à courant constant)
Signal numérique FPGA
DAC pour le control de la pente montante
DAC pour le control de la pente descendante
DAC pour le réglage du niveau haut
DAC pour le réglage du niveau bas
signal de pilotage analogique
Montage gestion niveaux haut et bas
Les DAC de tensions pilotés par lien I2C piloté par le FPGA
Montage gestion pente
(charge décharge capacité à courant constant)

## Slide 27: Détails partie électronique
Montage sans 3ième état
Niveau haut (7.5v)
Niveau bas (-2V)
Pente montante
Pente descendante
Signal numérique (FPGA)
Pente montante
Pente descendante
Niveau haut (7.5v)
Niveau bas (0V)
Signal numérique (FPGA)
Simulation
Mesures physiques

## Slide 28: Détails partie électronique
Test régulation du module Peltier

## Slide 29: Détails partie électronique
Offset – préampli – gain variable – ampli diff
Offset + amplification des signaux de sorties analogiques du Multimos
Offset réglable par DAC tension piloté par lien I2C
8 gains d’amplification différents
Gains sélectionnable en ligne (via le FPGA)
Voffset
Vor ouVos
Gain variable
protection ADC
signal différentiel pour ADC