## Slide 1
Acquisition de capteur CMOS (Mimosa 26) en μTCA
Loup Balleyguier
Journées VLSI PCB FPGA Juin 2014
Notes: 1

## Slide 2
Plan
Besoins
Architecture du système d’acquisition
Connectique
Interface homme machine
Format des données
Tests et validation
Evolutions possibles
Journées VLSI PCB FPGA Juin 2014
Notes: 2

## Slide 3
Besoins
1
DAQ M26 en μTCA
Notes: 3

## Slide 4: Acquisition de M26
Lire les données envoyés par 8 capteurs M26 (trajectométrie)
1
DAQ M26 en μTCA
Notes: 4

## Slide 5: DAQ actuelle
La chaîne d’acquision de Strasbourg
Évolution délicate
Ne peut fonctionner qu’avec 8 capteurs
A base d’un PXI, intégration difficile avec le futur des autres projets autours de l’hadronthérapie (gamhadron, ENVision, etc.)
1
DAQ M26 en μTCA
Notes: 5

## Slide 6: Nouvelle DAQ
Objectifs
Plus de flexibilité
A base de μTCA (nombreux protocoles séries rapide supportés, orienté réseaux)
1
DAQ M26 en μTCA
Notes: 6

## Slide 7
Architecture du système d’acquisition
2
DAQ M26 en μTCA
Notes: 7

## Slide 8: Synoptique global
2
DAQ M26 en μTCA
Gigabits Ethernet
Rack µTCA
MCH
FMC
S4-AMC
Fond de panier
Câble VHDCI68
Carte interface
Télescope EUDET
Signaux de Contrôle
Signaux de données
Signaux JTAG
Signaux NIM externe
FPGA
Notes: 8

## Slide 9: Système d’acquisition
Carte d’interface
Simplifier le câblage avec le télescope
Regrouper certains signaux
Amener des signaux extérieurs (trigger)
2
DAQ M26 en μTCA
Notes: 9

## Slide 10: Système d’acquisition
Carte AMC du commerce avec un FPGA
Envoi des signaux de contrôle
Lectures des données, mise en forme et envoi au PC
2
DAQ M26 en μTCA
Carte d’acquisition
Notes: 10

## Slide 11: Système d’acquisition
Le PC d’acquisition
Interface avec la carte AMC (via MCH)
Récupère les données (par lien gigabit)
Écrit sur disque les données (rapide !)
2
DAQ M26 en μTCA
Notes: 11

## Slide 12
Connectique
3
DAQ M26 en μTCA
Notes: 12

## Slide 13: Connectique du télescope
11 signaux par capteur => beaucoup de fils
On garde la connectique tel quel pour être compatible avec la daq de Strasbourg
3
Signaux LVDS dans câbles RJ45
DAQ M26 en μTCA
(if it works, don’t break it)
Notes: 13

## Slide 14: Connectique interface-acquisition
3
DAQ M26 en μTCA
Un seul câble VHDCI concentre tous les signaux
Contrôle
JTAG
Alimentation
Trigger
Données
Tout en 1
Notes: 14

## Slide 15: Connectique μTCA-PC
3
DAQ M26 en μTCA
Câble Ethernet classique (devrait changer)
Notes: 15

## Slide 16
Interface homme machine
4
DAQ M26 en μTCA
Notes: 16

## Slide 17: Interface en console
4
DAQ M26 en μTCA
Un menu en mode texte
Configurer les capteurs depuis un fichier donné
Tester si le câblage est correct
Lancer une acquisition d’un nombre de frames (ou d’évènement) donné
Faire un reset
Notes: 17

## Slide 18: Fichiers de configuration
Création des fichiers de configurations avec la gui
Écrire un fichier principal qui associe à chaque capteurs un fichier
On peut avoir moins de 8 capteurs
4
Réutilisation du logiciel de Strasbourg
DAQ M26 en μTCA
Notes: 18

## Slide 19: Fichier principal de configuration
4
Indique la position des capteurs dans la chaîne JTAG et leur fichier de configuration associé
DAQ M26 en μTCA
QAPIVI Telescope JTAG File
chain: 1 2 4 5 6 7 8
1:D:\ACQUISITION\conf\dev1.txt
2:D:\ACQUISITION\conf\dev2.txt
4:D:\ACQUISITION\conf\dev4.txt
5:D:\ACQUISITION\conf\dev5.txt
6:D:\ACQUISITION\conf\dev6.txt
7:D:\ACQUISITION\conf\dev7.txt
8:D:\ACQUISITION\conf\dev8.txt
Dans cet exemple, le capteur 3 est absent de la chaîne et l’acquisition peut tout de même avoir lieu
Notes: 19

## Slide 20: Log supplémentaire
Utile principalement pour du debug
Envoyé par udp, sur le port 6200
Un script python permet de visualiser ces messages
4
20
DAQ M26 en μTCA
Le firmware du FPGA envoi quelques informations
Notes: 20

## Slide 21
Format des données
5
DAQ M26 en μTCA
Notes: 21

## Slide 22: Frame bundle
Les données bruts des états des 8 capteurs sont concaténés dans un frame bundle
Chaque frame bundle possède une entête avec diverses informations
5
Le télescope envoi 8 frames synchronisées
DAQ M26 en μTCA
0x11DD (max)
En-tête
0x0
0xC
Pixel states Data
Espace d’adresse par mot de 32 bits
Notes: 22

## Slide 23: Frame bundle (suite)
Un mot sentinelle (0xBAADF00D)
La taille total du frame bundle
Le numéro de frame
Table des offsets pour chacune des sous-frames
Information de trigger
Synchronisation
5
L’entête est constitué de
DAQ M26 en μTCA
0x0
0xC
Espace d’adresse par mot de 32 bits
0xBAADF00D
Total size
Frame count
Offset sensor 1
Offset sensor 2
Offset sensor 3
Offset sensor 4
Offset sensor 5
Offset sensor 6
Offset sensor 7
Offset sensor 8
Trig info
Status
Notes: 23

## Slide 24: Information de trigger
5
Les inpulsions de trigger (ext1) sont enregistrées dans un mot de 32 bits
DAQ M26 en μTCA
31
0
keep
Row address
1
10
Reserved
Trig count
ov
11
14
15
30
Numéro de la ligne au premier trigger de la frame
Compteurs 4 bits du nombre de trigger
Overflow du compteur
Bit de decision pour garder la frame en mode triggé
Notes: 24

## Slide 25: Synchronisation
5
S’assurer de la synchronisation de la lecture
DAQ M26 en μTCA
Vérification des headers trailers sur chaque lignes de données de chaque capteur
31
8
0
1
2
3
h0
h1
t0
t1
Sensor 1
h0
h1
t0
t1
Sensor 2
h0
h1
t0
t1
Sensor 3
h0
h1
t0
t1
Sensor 8
…
…
…
4
5
6
7
30
29
28
11
10
9
Notes: 25

## Slide 26: Fichier de données
Les frames bundles sont concaténés dans un fichier binaire
Si ce fichier est trop gros, un nouveau est crée
Un ficher d’index en mode texte stocke les offsets de frame bundles block (paquets de frame bundles)
5
Sur le PC
DAQ M26 en μTCA
Notes: 26

## Slide 27: Analyse des données
Un ensemble de fonctions et structures en langage C
Service minimal, lire les données d’un run et les mapper sur des structures appropriés en mémoire
Tolérance au fautes, la lecture essaye de reprendre correctement en cas de fichier mal formé
5
Bibliothèque de lecture des fichiers de données
DAQ M26 en μTCA
Notes: 27

## Slide 28
Tests et validation
6
DAQ M26 en μTCA
Notes: 28

## Slide 29: Configuration
Les capteurs sont chargé avec des headers et trailers connus
La visualisation des trame à l’oscilloscope, confirme que l’on a bien les headers attendus
6
Validation de la configuration
DAQ M26 en μTCA
Notes: 29

## Slide 30: Acquisition
Les capteurs peuvent être placés dans un mode de test, ils envoient alors des trames connues (et paramétrables)
Côté PC, les frames reçues sont comparées aux frames attendues
6
Validation l’acquisition
DAQ M26 en μTCA
Notes: 30

## Slide 31: Écriture sur le disque
Tests de grosse acquisition (plusieurs millions de frames)
Vérification a posteriori que le volume des données écrites correspond bien au nombre attendu
Analyse des données pour s’assurer qu’elles sont cohérentes
6
Validation de gros volume d’écriture
DAQ M26 en μTCA
Notes: 31

## Slide 32: Analyse des données
6
Exemple d’une frame de test
DAQ M26 en μTCA
Daq Strasbourg
Daq μTCA
Notes: 32

## Slide 33
Évolutions possibles
7
DAQ M26 en μTCA
Notes: 33

## Slide 34: Évolutions
Passer en 10GbE pour ne rien perdre
Intégrer la carte d’interface sur le télescope directement (plus de câblage !)
Multiplier par 2 les entrées/sortie en face avant le carte AMC (connecteur double VHDCI) afin de faire l’acquisition de 2 télescopes
7
Évolutions possible pour le futur
DAQ M26 en μTCA
Notes: 34

## Slide 35
Merci de votre attention
Passons maintenant aux questions
DAQ M26 en μTCA
Notes: 35